КОТЕЛЬНАЯ НА ТБО

Геометрические и технические характеристики

Котельная строится из красного полнотелого кирпича марки не ниже М100, на фундаменте  заливном бетонном  марки не хуже М200, армированном   стальной сеткой,   толщиной основной плиты 200-250 мм.

В качестве связующего  кладочного  применять   глиняный раствор средней  жирности , подготовленный в соответствии  с условиями и правилами  кладки печей из кирпича.

В конструкции  проекта применяется печное литьё.

Котельная   состоит из:

вертикальных шахт, для загрузки отходов навалом или упакованных;

загрузочных люков  с  размером входного окна  творила: 400х600мм;

зольных камер для сбора  несгораемых  частиц;

системы технологических  люков контроля  управления и эксплуатации;

камер горения пиролизного  газа;

коллектора выходного газа;

трубы  обеспечения тяги  и выброса выходных газов.

Котельная строится на подготовленном фундаменте, размеры: 2000х2000х 2500÷3000 мм  (a х b х h)  основная  конструкция, коллектора h=1000÷1200мм и металлических труб вытяжки выходного газа, общей высотой конструкции не менее 6000 мм.

Общий объём  загрузочных шахт  составит 3,8-4,5 м3.

Общая масса загруженных  отходов естественной влажности   составит 750-900кг. Загрузка шахт ручная, для облегчения  загрузки  требуется применить средства малой механизации: загрузочную площадку на уровне люков загрузки, пандус для подъёма  тележек с ТБО. Выгрузка несгораемого остатка,  золы и шлака вручную совком и скребком.

Время  одного цикла от 3 до 6 часов.

В процессе утилизации в шахтах происходит подсушка  отходов и нагрев до температуры  начала пиролиза 500-600 С ˚. Ниже шахты,  в зоне карбонизации  отходов,  под  действием  поступающего воздуха  в зоне горения углерода создается температура 1000-1300 С ˚.  В шахте,  закрытой герметичным люком,  создается давление превышающее  внешнее, под его действием, пары  высвобожденной воды,  газообразные и жидкие углеводороды движутся вниз через слой раскаленного углерода и восстанавливаются до  окиси углерода и водорода. Температура горения смеси газа не ниже 1250 градусов, время прохождения  горящего газового потока не меньше 2 секунд,  что приводит к полному сгоранию окиси углерода и водорода и  соответствует Европейским нормам  для утилизации ТБО  термическим  способом.

Механические несгораемые. Пылевые частицы в зоне  раскалённого углерода образуют  шлаковый расплав и поступают в зольную камеру.  В результате отсутствуют условия  синтеза и повторного синтеза  диоксинов  в выходном  газовом потоке.