Представитель ООО «ЭСКАР»

Шилов Данил Валерьевич

т. 8-919-44-90-515

E-mail: dani82-82@mail.ru

Пресс-подборщик  FERABOLI  ENTRY (Цепной, пр-во Италия)

# Прочный и надежный, легкий в использовании, но способный предложить высокую производительность.

# В пресс Entry используется новая фиксированная цепная камера FERBOLI: инновационной структуры каркас; новый откидной задний клапан эффективен и надежен. Новый натяжитель цепи и автоматическая смазка цепей, а также подборщик с эффективной рабочей шириной в 170 см позволяет повысить производительность и удобство использования при заготовлении кормов.

| Технические характеристики |  | ENTRY |
| --- | --- | --- |
| Размер камеры (ширина/диаметр) | см | 120/150 |
| Ширина подбора | см | 170 |
| Колесо подборочного устройства |  | Стандарт |
| Гидравлика подборочного устройства |  | Стандарт |
| Обвязывание |  | Двойное |
| Количество прессующих элементов цепи | шт | 41 |
| Частота вращения BOM |  | 540 |
| Потребляемая мощность (кВт/л.с.) |  | 37/50 |
| Размер (длина*ширина*высота) | см | 380*215*235 |
| Вес | кг | 2200 |
| Шины |  | 11.5/80-15,3 |
| Производительность | рул/час | 30 |
| Вес рулона | кг | 700-800 |

Доступны дополнительные опции:

- Обмотка сеткой;

- Выталкиватель рулонов;

- Гидравлическая тормозная система;

- Широкий подборщик 2 метра;

- Автоматическая смазка цепи.