Представитель ООО «ЭСКАР»

Шилов Данил Валерьевич

т. 8-919-44-90-515

E-mail: dani82-82@mail.ru

Пресс-подборщик  FERABOLI  EXTREME с изменяемой камерой и геометрией

(Ременной, пр-во Италия)

| Технология «Изменяемая геометрия» - это решение, предлагаемое исключительно компанией FERABOLI. Машины с этой технологией являются единственными, способные обеспечить дальнейшее развитие пресс-подборщиков с изменяемой камерой. Первоначальный объем камеры формирующий рулон, который придает сердцевине рулона его размеры и характеристики, может быть предварительно настроен механически с помощью регулировки. Камера может быть настроена так же с пульта управления, размещенного в кабине трактора. Оба варианта имеют большое значение, поэтому запатентованы компанией Feraboli. |
| --- |
|  | Физический размер камеры регулируется настройками, так же как и диаметр «мягкого ядра рулона». В отличии от простых пресс-подборщиков с переменной камерой, в этой машине травяная масса набирается без прессования до тех пор, пока не будет достигнут требуемый диметр мягкой сердцевины. И только после этого начинается прессование травяной массы в соответствии с заданными настройками. Это позволяет создавать рулоны с мягкой сердцевиной и твердой внешней оболочкой. Такая возможность имеется только в прессах с технологией «Изменяемая геометрия», поставляемых компанией Feraboli. Рулонный пресс-подборщик с изменяемой камерой. «Изменяемая геометрия» является эксклюзивным решением компании Feraboli. Технология изготовления данных пресс-подборщиков постоянно оптимизируется и улучшается, благодаря большому опыту компании Feraboli в изготовлении подобных прессов. Это все позволяет увеличить количество и качество собранного продукта. Инновационные технологии. Инновационные решения конструкции камеры пресс-подборщика позволяет прессовать рулоны сена и сенажа при различной урожайности травостоев и при любой влажности травяной массы независимо от погодных условий. Изменяемые параметры. 1) изменяемый диаметр рулона от 0,5 до 1,8м, в зависимости от модели; 2) Изменяемая плотность прессования рулона: - в центральной части рулона - в середине рулона - в наружной части рулона |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ

| Наименование модели |  | 220 HT | 265 HT | 280 HT | 265 HTC | 265 HTU | 265 LT | 265 LTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер рулона изменяемая камера | Ширина | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1218 | 1218 |
|  | min-max диаметр | мм | 500-1200 | 500-1650 | 500-1800 | 500-1650 | 500-1650 | 500-1650 | 500-1650 |
| Вес рулона | Сено | кг | 300-465 | 300-625 | 300-725 | 300-625 | 300-625 |  |  |
|  | Солома | кг | 220-320 | 280-420 | 280-475 | 280-420 | 280-420 |  |  |
|  | Сенаж | кг | 600-1115 | 600-1235 | 600-1400 | 600-1235 | 600-1235 |  |  |
| Трактор | BOM | об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|  | min, мощность | кВт/л.с. | 45/60 | 48/65 | 52/70 | 48/65 | 48/65 | 48/65 | 48/65 |
|  | Защита |  | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
|  | Электр.система | вольт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Подборочное устройство | Максимальная ширина | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Опорные колеса |  | - | - | - | есть | есть | есть | есть |
|  | Подъем-опускание |  | - | - | - | гидравлика | гидравлика |  |  |
| Прессование рулона | Система регулирования плотности рулона |  | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика |
|  | Система измельчения |  | - | - | - | есть | есть | - | есть |
|  | Кол-во ножей | шт | - | - | - | 13 | 25 | - | 13 |
|  | Степень измельчения | мм | - | - | - | 90 | 45 | - | 77 |
| Система обвязывания тюка | Шпагат |  | стандарт | стандарт | стандарт | есть (две нити) | есть (две нити) | есть (две нити) | есть (две нити) |
|  | Автоматическая обвязка сеткой |  | по запросу | по запросу | по запросу | есть | есть | есть | есть |
|  | Автоматическая обвязка пленкой |  | по запросу | по запросу | по запросу | - | - | - | - |
| Дополнительное оборудование | Шины 400/60-15.5 |  | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
|  | Автоматическая система смазки |  | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
|  | Выталкиватель рулонов |  | - | - | - | есть | есть |  |  |
|  | Рама отката рулонов |  | - | - | - | есть | есть |  |  |
| Габариты | Шир*Выс*Дл | м | 2,46*2,4*3,90 | 24,6*2,55*4,15 | 2,46*2,65*4,32 | 24,6*2,55*4,15 | 24,6*2,55*4,15 |  |  |
| Вес |  | кг | 2350 | 2650 | 2750 | 2650 | 2650 | 2600 | 3000 |