Представитель ООО «ЭСКАР»

Шилов Данил Валерьевич

т. 8-919-44-90-515

E-mail: dani82-82@mail.ru

УПАКОВЩИК РУЛОНОВ FL 45

(Feraboli, Италия)

Предназначен для герметичной упаковки рулонов сенажа в плёнку. Упакованные рулоны могут храниться более двух лет, сохраняя при этом высокую кормовую ценность влажной (от 40% до 65%) травяной массы. Упаковщик оснащен электронным блоком, с помощью которого контролируется и управляется весь процесс его работы. Управление из кабины трактора дистанционно. Поворотный стол может вращаться в обе стороны и при необходимости его можно вернуть в первичное положение. Боковая самозагрузка удобна как в поле, так и на площадке -  позволяет захватывать рулоны по ходу движения и не тратить время на подъезд. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 тс (МТЗ-80,82). Прост в обращении и в техническом обслуживании.

| Технические характеристики |
| --- |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | 35/48 |
| Привод | Гидравлический |
| Производительность упаковки, рулонов/час плёнка 500 мм/750 мм | 20/30 |
| Диаметр рулона, (max) м | до 1,5 |
| Ширина пленки, мм | 500, 750 |
| Вес рулона(в зависимости от влажности), кг | 400 – 850 |
| Габариты (длина*ширина*высота), м | 3,68*2,4*2,18 |
| Вес, кг | 1150 |
| Загрузка рулона | боковая |

Гарантия 1 год, поставка запасных частей в течение всего срока эксплуатации, запуск и обучение персонала.

Адаптирован для работы с тракторами типа МТЗ — 80,82